# Практическая работа 1

# Первичные средства пожаротушения

Цель работы: Ознакомиться со способами, средствами и правилами тушения пожаров, устройством и принципом действия первичных средств пожаротушения.

Практические навыки: Уметь правильно использовать первичные средства пожаротушения.

# 1 Основные способы пожаротушения и различные виды огнегасящих веществ

Пожары возникающие по тем или иным причинам на различных объектах экономики, наносят огромный материальный ущерб и нередко сопровождаются травмами и гибелью значительного числа людей. Поэтому важным мероприятием для уменьшения указанных негативных последствий при данных чрезвычайных ситуациях является четко организованное и эффективное тушение пожаров и загораний.

Выбор способов и средств пожаротушения зависит от объекта, характеристики горящих материалов и класса пожара.

Тушение пожара должно быть направлено на устранение причин его возникновения и создание условий, при которых горение будет невозможным. Это достигается применением следующих основных способов:

- сильным охлаждением очага горения или горящего материала с помощью веществ, обладающих большой теплоемкостью, например – вода.

- изоляцией очага горения от атмосферного воздуха или снижением концентрации кислорода в воздухе путем подачи в зону горения инертных компонентов;

- применением специальных химических средств, тормозящих скорость реакции окислителя;

- механическим срывом пламени сильной струёй газа или воды;

- созданием условий огнепреграждения, при которых пламя распространяется через узкие каналы, сечение которых меньше тушащего диаметра.

Для достижения выше указанных эффектов в настоящее время используют различные огнегасящие вещества.

Наиболее простым, дешевым и доступным является вода, которая подается в зону горения в виде компактных сплошных струй или в распыленном виде.

Вода обладает высокой теплоёмкостью и скоростью испарения, оказывает на очаг горения сильное охлаждающее действие. Кроме того, в в процессе испарения воды образуется большое количество пара, который будет оказывать изолирующее действие на очаг пожара.

К недостаткам воды относятся плохая смачиваемость и проникающая способность по отношению к ряду материалов.

Широко распространенным, эффективным и удобным средством тушения пожаров считаются пены.

По способу образования пены можно подразделить на химическую, газовая фаза которой получается в результате химической реакции, и газомеханическую (воздушно-механическую), газовая фаза которой образуется за счет эжекции или принудительной подачи воздуха либо иного газа.

В последнее время для тушения пожаров все более широко применяют огнетушащие порошки.

Для пожаротушения в помещениях применяют автоматические огнегасительные установки.

В зависимости от используемых веществ автоматические стационарные установки подразделяют на водяные, пенные, газовые и порошковые.

Наиболее широкое распространение получили установки водяного и пенного тушения двух типов:

- спринклерные;

- дренчерные.

# 2 Изучение назначения, устройства и

# принципа действия первичных средств

# тушения пожаров

Пожары в начальной стадии тушат из огнетушителей. По виду огнегасящих средств, применяющихся для их зарядки, огнетушители подразделяются на воздушно-пенные, химические пенные, углекислотные, аэрозольные и порошковые.

Воздушно-пенные огнетушители в качестве заряда содержат 6% - ный водный раствор пенообразователя ОП-1.раствор из корпуса огнетушителя выталкивается диоксидом углерода, находящимся в специальном баллоне, в насадку, где раствор перемещается с воздухом и образуется воздушно-механическая пена, рисунок 1.

1 – корпус, 2 – сифонная трубка, 3 – баллон с диоксидом углерода (углекислотой), 4 – горловина, 5 – рычаг, 6 – рукоятка, 7 – шток, 8 – защитный колпак, 9 – трубка, 10 – центробежный распылитель, 11 – раструб.

Рисунок 1 – Огнетушитель воздушно-пенный ОВП-10

Воздушно-пенные огнетушители предназначены для тушения твердых и жидких веществ и материалов.

Промышленность выпускает ручные воздушно-пенные огнетушители типов ОВП-5 И ОВП-10.

Заряжают огнетушители ОВП-5 И ОВП-10 в следующем порядке. Готовят раствор пенообразователя при температуре воды 15 – 20 ºС, через воронку заливают его в корпус огнетушителя устанавливают баллон с диоксидом углерода и пломбируют рычаг.

Для приведения огнетушителя в действие срывают пломбу и нажимают на

пусковой рычаг, игла прокалывает мембрану баллона, и газ по сифонной трубке устремляется в корпус.

Зимой огнетушители обычно хранят в теплых помещениях. Проверку и зарядку баллонов с диоксидом углерода выполняют на специальных зарядных станциях.

Химические пенные огнетушители предназначены для тушения твердых и жидких веществ и материалов, рисунок 2.

а) Огнетушитель ОХП-10

1 – корпус; 2 - кислотный стакан; 3 – горловина; 4- рукоятка; 5 – крышка;

6 – прокладка; 7 – шток; 8 – пружина; 9 – клапан; 10 – спрыск.

б) Огнетушитель ОП-М

1 – корпус; 2 - кислотный стакан; 3 – горловина; 4 – крышка; 5 – шток

6 – пружина4 7 – клапан; 8 – спрыск; 9 – предохранительная мембрана.

Рисунок 2 - Химические пенные огнетушители

Химические пенные огнетушители просты по устройству, при правильном содержании надежны в эксплуатации. Область применения их почти безгранична, за исключением тех случаев, когда огнетушащее средство способствует развитию процесса горения или проводит электрический ток.

Углекислотные огнетушители предназначены для тушения небольших очагов горения, в том числе электроустановок, за исключением веществ, которые горят без доступа кислорода, рисунок 3.

Углекислотные огнетушители предназначены для тушения небольших очагов горения, в том числе электроустановок, за исключением веществ, которые горят без доступа кислорода, показаны на рисунке 3.

В качестве огнегасящего средства используют диоксид углерода – бесцветный газ с едва ощутимым запахом, который не горит и не поддерживает горения, обладает диэлектрическими свойствами, примерно в 1,5 раза тяжелее воздуха и при давлении 6 МПа (60 кгс/см2) и нормальной температуре переходит в жидкое состояние. При испарении 1 килограмма углекислоты образуется около 500 литров газа.

1 –баллон, 2 – вентиль, 3 – маховичок, 4 – раструб.

Рисунок 3 – Углекислотный огнетушитель

Ручной порошковый огнетушитель ОП-5 предназначен для тушения небольших загораний на мотоциклах, легковых и грузовых автомобилях и других машинах. Огнетушитель эффективно работает при температуре от минус 50 до плюс 50 °С.

Принцип действия огнетушителя ОП-5 заключается в следующем. При срабатывании запорно-пускового устройства прокалывается заглушка баллона с рабочим газом (азот, углекислый газ). Газ по трубке подвода поступает в нижнюю часть корпуса и создает избыточное давление. Порошок вытесняется по сифонной трубке в шланг к стволу. Нажимая на курок ствола, можно подавать порошок порциями. Порошок, попадая на горящее вещество, изолирует его от кислорода воздуха. Чтобы привести огнетушитель в действие, необходимо сорвать пломбу и выдернуть чеку. Затем следует поднять рычаг до отказа, направить ствол-насадку на очаг пожара и нажать на курок.

1 - запорно-пусковое устройство, 2 – баллон с рабочим газом или газогенератор; 3 - заряд (порошок), 4 - сифонная трубка, 5 - трубка для подвода рабочего газа.

Рисунок 4 - Порошковый огнетушитель со встроенным газовым

источником давления ОП-5:

Контрольное задание

Используя техническую характеристику ручных огнетушителей, приведенную в таблице 4, заполнить учебную таблицу по следующей форме:

| № п/п | Марка | Технические характеристики | Огнегасящие свойства | Хранение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОХП-10 |  |  |  |
| 2 | ОУ-2 |  |  |  |
| 3 | ОП-5 |  |  |  |

Таблица 1 Техническая характеристика ручных огнетушителей

| Марка огнетушителя | Продолжительность действия, с | Дальность струи, м | Огнегасящая способность, м | Область применения | Хранение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОХП-10 | 50 - 60 | 4 - 5 | 1,07 | Для тушения твердых веществ и материалов, легковоспламеняющихся жидкостей, кроме щелочных металлов и веществ, горение которых происходит без доступа воздуха, спиртов, электрооборудования, находящегося под напряжением | Зимой убирать в помещение |
| ОВП-10 | 40 | 3 | 1,73 | Для тушения твердых веществ и материалов, легковоспламеняющихся жидкостей, кроме щелочных металлов и веществ, горение которых происходит без доступа воздуха, спиртов, электрооборудования, находящегося под напряжением | Зимой убирать в помещение |
| ОУ-2 | 8 | 3 | 0,41 | Для тушения различных веществ и материалов, электроустановок, находящихся под напряжением, двигателей внутреннего сгорания, горючих жидкостей. Запрещается тушить материалы, горение которых происходит без доступа воздуха | Хранить в отдалении от нагревательных приборов |
| ОП-5 | 10 | 5 | 2,81 | Для тушения нефтепродуктов, легковоспламеняющихся жидкостей, горючих жидкостей, растворителей твердых веществ а также электроустановок под напряжением | Хранить в сухом помещении |

3 Изучение общих правил

пожаротушения и оказания первой помощи при пожарах и ожогах

Общие правила тушения пожаров включают следующие положения.

1 На случай пожара администрация предприятия (учреждения) должна разработать план для каждого помещения, лаборатории, цеха, этажа и здания в целом, предусматривающий порядок и последовательность действий, конкретных исполнителей, схему эвакуации людей.

2 При пожаре, который явно нельзя потушить собственными силами, старший (назначенный в соответствии с планом, должностью, опытом, инициативой) должен без паники принять следующие меры (дать задания присутствующим лицам):

- немедленно сообщить о пожаре по телефону 01 (указать точный адрес, место пожара (помещение, этаж), время загорания, цвет дыма, свою фамилию); о пожаре же сообщить старшему по должности и лицам, работающим в соседних помещениях;

- принять меры по предотвращению пожара: отключить газ, электричество, выключить вентиляцию, закрыть дверцы вытяжных шкафов, окна, вынести горючие вещества и материалы, баллоны с газом;

- привести в готовность и в случае необходимости применить первичные средства пожаротушения (пожарные рукава от кринов, огнетушители, песок, асбестовое полотно и др.) и индивидуальные средства защиты (противогазы, огнестойкие фартуки, костюмы, рукавицы);

- оказать первую помощь пострадавшим, вызвать «скорую помощь», организовать вывод людей из зоны пожара, встретить пожарную команду.

3 При тушении пожара на столе надо сразу исключить источник воспламенения (перекрыть газ, выключить электричество, закрыть огонь куском асбеста и т.п.), затем убрать от очага пожара легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ), горючие предметы. При необходимости следует применить доступные средства пожаротушения.

4 Для тушения ЛВЖ применяют песок, огнезащитную ткань, пенный огнетушитель типа ОХП или ОВП.

5 Горящие электроустановки следует сразу отключить. Если это сделать невозможно, применяют неэлектропроводящие огнегасящие средства: песок, огнезащитную ткань, углекислотные (не пенные!) огнетушители.

Первая помощь при пожарах и ожогах заключается в быстром выведении людей из зоны огня и задымления, в тушении горящей на человеке одежды.

При этом следует помнить следующие правила:

- при воспламенении одежды нельзя бегать! Надо, прежде всего, быстро отойти от очага загорания и попытаться снять или сорвать с себя горящую одежду. Помогая пострадавшему сбивать пламя, следует обернуть руку, например мокрой тканью халата;

- если горит большая часть одежды, то пострадавшего надо немедленно уложить на пол, оберегая голову и тело, и поливать его водой из ведра, шланга, брандспойта;

- чтобы сбить пламя при тушении ЛВЖ, следует использовать огнезащитную ткань (асбест), кошму, песок, а затем воду. Можно также применять пенный (лучше всего воздушно-пенный) огнетушитель (но не углекислотньй!». При этом пострадавший должен закрыть глаза;

- до прихода врача или приезда «скорой помощи» обожженные участки тела охлаждают толстым слоем мокрой ткани либо полиэтиленовыми мешочками со снегом или льдом;

- при свежих ожогах не следует смачивать холодной водой сильно обожженные участки, нельзя раствор перманганата калия, различные масла, жиры, вазелин. Места ожога можно изолировать чистой мягкой тканью, смоченной этиловым спиртом;

- с обожженного участка нельзя снимать прилипшие остатки обгоревшей одежды и как-либо иначе очищать его;

- обгоревшую ткань вокруг раны обрезают ножницами.

Список использованных

источников