Система трубопроводов в котельной предназначена для соединения между собой всего действующего оборудования: котельных агрегатов, насосов, деаэратора, теплообменников, и т. д. арматура предназначена для регулирования количества транспортируемого теплоносителя и изменения его направления.

Трубопроводы должны располагаться с уклоном не менее 0,001. Верхние точки снабжают вентилями для выпуска воздуха или пара, а нижние - штуцерами или вентилями для дренажа.

Трубопроводная арматура - это устройства, устанавливаемые на трубопроводах и емкостях, предназначенные для управления потоком рабочей среды путем изменения площади проходного сечения.

Трубопроводная арматура в зависимости от своего назначения подразделяется на несколько основных видов:

Запорная - герметично перекрывает или полностью открывает поток рабочей среды в трубопроводе.

Регулирующая - регулирует параметры и потоки рабочей среды в трубопроводе. В зависимости от параметров регулирования рабочей среды в трубопроводе, регулирующая трубопроводная арматура предназначается для регулирования расхода рабочей среды, регулирования давления среды и уровня жидкости, а так же смешивания различных сред.

Защитная - защищает трубопроводы и устройства и оборудование установленные на трубопроводе от аварийного изменения параметров или направления потока рабочей среды. В случае возникновения аварийной ситуации отключает единицу оборудования, линию или участок трубопровода, где произошла авария.

Предохранительная - защищает трубопроводы и устройства и оборудование установленные на трубопроводе от превышения давления сверх рекомендованных значений. Обеспечивает стабильность давления в трубороводе путем открытия и сброса массотвода избыточной рабочей среды.

Распределительно-смесительная - применяется для распределения потока рабочей среды в трубопроводе по заданным направлениям или для смешивания потоков рабочей среды.

Фазоразделительная - применяется для разделения рабочих сред в тубопроводе, которые находятся в различных фазовых состояниях.