Понятие о токе, напряжении и сопротивлении

Электрическим током называется строго направленное движение свободных электронов под действием сил электрического поля. Электрический ток по проводнику течет со скоростью 300 000 км /сек.

Мерой электрического тока является сила тока

I= q/t (А) Ампер

q- количество электрических зарядов, протекающих через поперечное сечение проводника в единицу времени (Кулон), t- время в (сек.)

Ток бывает: постоянным, пульсирующим и переменным.

Постоянный ток- это такой ток, который с течением времени не изменяется по величине и направлению.

Пульсирующий ток- это такой ток, который периодически изменяется только по величине.

Переменный ток- это такой ток, который с течением времени изменяется по величине и направлению.

Прибор для измерения тока называют амперметром.

Электродвижущей силой (ЭДС)называют разность потенциалов между зажимами источника тока при разомкнутой внешней цепи. Измеряется в вольтах и обозначается буквой Е.

Напряжением называется разность потенциалов между двумя точками замкнутой цепи при протекании по ней электрического тока. Измеряется в вольтах V, kV и обозначается буквой U.

Прибор для измерения напряжения называют вольтметром.

Электрическая цепь состоит из внешней и внутренней частей. Внутреннюю часть цепи составляет источник напряжения, (генератор).

Сопротивлением называют препятствие, которое оказывает проводник прохождению через него электрического тока. Измеряется в Омах, кОм, МОм и обозначается буквой R.

Прибор для измерения сопротивления называют Омметром.

Сопротивление проводника зависит прямо пропорционально от его длины L, удельного сопротивления (р) и обратно пропорционально площади поперечного сечения проводника S. Математически эта зависимость выражается формулой:

R = pL/S Ом,

где R - сопротивление проводника в Омах

L - длина проводника в метрах

S - площадь поперечного сечения в миллиметрах квадратных мм2 р - (ро) удельное сопротивление проводника, характеризующее качество Ом мм2/М

наименьшее сопротивление имеет серебро

Величина обратная сопротивлению носит название проводимость проводника

G = 1/R (Сименс)сокращенно Сим.

Кроме того сопротивление проводника прямо пропорционально зависит от температуры t°C.

Закон Ома

Величина силы тока для данной цепи прямо пропорциональна напряжению на концах данного участка цепи и обратно пропорциональна сопротивлению этого участка:

I = U/R,

где I - сила тока на участке (А); U - напряжение на участке (В); R - сопротивление этого участка (Ом). Зная напряжение и силу тока, можно определить сопротивление

R = U/I

Закон Кирхгофа (первый)

Точка, в которой соединяются три и более проводов, называется узловой.

I1 и 14 - токи подходящие к узлу; I2, I3, I5 - токи, отходящие от узла; По закону Кирхгофа сумма токов, подходящих к узлу, равна сумме токов отходящих:

I1+ I4= I2 + Iз + I5