МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

КГБПОУ «КАНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

ЦМК технологии строительства, теплоснабжения и ЖКХ

Дисциплина: Техническая механика

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ПО КОНТРОЛЬНЫМ РАБОТАМ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

МУ.00479926.08.02.01.20

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Контрольная работа по дисциплине Техническая механика для студентов заочного отделения специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений выполняется после самостоятельного изучения дисциплины по учебникам для студентов строительных техникумов и колледжей.

Контрольная работа содержит три задачи.

Вариант задания на контрольную работу выдается на установочных занятиях или определяется по списку в учебном журнале группы.

В приложении А дан пример оформления титульного листа для контрольной работы.

Задача 2  Двухступенчатый стальной брус нагружен силами F1, F2, F3, площади поперечных сечений А1, А2.  Построить эпюры продольных сил и нормальных напряжений по длине бруса. Определить перемещение свободного конца бруса. Данные для задачи по вариантам находятся в таблице 2 и на рисунке 2. Принять Е = 2105 Н/мм2.

Таблица 2

| Параметры | Варианты |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Схема | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| F1, кН | 20 | 26 | 20 | 17 | 16 | 10 | 26 | 40 | 14 | 28 |
| F2,кН | 10 | 20 | 8 | 13 | 25 | 12 | 9 | 55 | 16 | 14 |
| F3,кН | 5 | 10 | 4 | 8 | 28 | 13 | 3 | 24 | 10 | 5 |
| А1, см2 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 1.0 | 3.4 | 2.0 | 2.9 | 1.2 | 2.4 |
| А2, см2 | 3.2 | 0.9 | 2.4 | 2.6 | 1.5 | 2.8 | 2.5 | 2.1 | 2.8 | 1.9 |
| а, м | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.6 |

Рисунок 2

Задача 3  Определить опорные реакции балки на двух опорах и построить эпюры поперечных сил и изгибающих моментов.

Таблица 3

| Параметры | Варианты |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Схема | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| m, кН | 15 | 17 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 |
| F, кН | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
| q, кН/м | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| a, м | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | 1 |
| b, м | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 |
| c, м | - | 3 | - | 2 | 1 | 2 | - | - | 2 | 4 |

Рисунок 3

2 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО РЕШЕНИЮ ТИПОВЫХ ЗАДАЧ

Задача 1 Определить координаты центра тяжести плоского сечения.

Рисунок 4

Решение задачи

1 Разбиваем сечение на простые фигуры: прямоугольник, треугольник, полукруг.

2 Указываем центры тяжести каждой фигуры и обозначаем их С1, С2, С3 (рисунок 5).

3 Выбираем систему координатных осей, ось х проведем через крайнюю нижнюю границу сечения, ось у – через крайнюю левую границу сечения.

Рисунок 5

4 Определим координаты центра тяжести сечения

Координату сечения хс, мм, определяем по формуле

хс =  ,                                              (1)

где А1, А2, А3 – площади фигур, мм2;

х1, х2, х3 – координаты центров тяжести фигур относительно оси х, мм.

Координату сечения ус, мм, определяем по формуле

ус =  ,                                              (2)

где А1, А2, А3 –см. формулу (1);

у1, у2, у3 – координаты центров тяжести фигур относительно оси у, мм.

Определим площадь фигуры 1 – прямоугольника А1, мм2, по формуле

А1 = а  в,                                                      (3)

где а – длина прямоугольника, мм;

в – высота прямоугольника, мм.

Примем а = 60 мм, в = 60 мм. Подставим данные значения в формулу (3), получим

А1 = 60  60 = 3600 мм2.

По рисунку 5 определим координаты центра тяжести прямоугольника х1, у1, мм.

х1 = а/2 = 60/2 = 30 мм,

у1 = в/2 = 60/2 = 30 мм.

Определим площадь фигуры 2 – треугольника А2, мм2, по формуле

А2 = ,                                                      (4)

где с – длина основания треугольника, мм;

h – высота треугольника, мм.

Примем с = 21 мм, h = 60 мм. Подставим данные значения в формулу (4), получим

А2 =   = 630 мм2.

По рисунку 5 определим координаты центра тяжести треугольника х2, у2, мм.

х2 = в +   = (25 + 34) +  = 66 мм,

у2 =  =  = 20 мм.

Определим площадь фигуры 3 –полукруга А3, мм2, по формуле

А3 =,                                                      (5)

где R – радиус полукруга, мм.

Примем  = 12.5 мм. Подставим данные значения в формулу (5), получим

А3 =  = 245.3 мм2.

По рисунку 5 определим координаты центра тяжести полукруга х3, у3, мм.

х3 =  = 12.5 мм,

у3 =  =  = 5.3 мм.

По формуле (1) определим координату центра тяжести сечения хС, мм. Так как полукруг вырезан из сечения, его площадь принимаем со знаком «минус». Примем А1 = 3600 мм2, А2 = 630 мм2, А3 = - 245.3 мм2, х1 = 30 мм, х2 = = 66 мм, х3 = 12.5 мм. Подставим данные значения в формулу (1), получим

хС =  = 36.8 мм.

По формуле (2) определим координату центра тяжести сечения уС, мм. Примем А1 = 3600 мм2, А2 = 630 мм2, А3 = - 245.3 мм2, у1 = 30 мм, у2 = = 20 мм, у3 = 5.3 мм. Подставим данные значения в формулу (2), получим

уС =  = 20.9 мм.

5 Указываем положение центра тяжести на рисунке, придерживаясь определенного масштаба.

Ответ: координаты центра тяжести заданного сечения хС = 36.8 мм,

уС = 20.9 мм.

Задача 2 Для бруса, изображенного на рисунке 6, построить эпюры продольных сил и нормальных напряжений, определить удлинение свободного конца бруса, если Е = 2105 МПа, А1 = 100 мм2, А2 = 150 мм2.

Рисунок 6

Решение задачи

1 Расчет начинаем со свободного конца бруса. Делим брус на участки по рисунку 7

2 С помощью метода сечений определим продольную силу для каждого участка

Составим уравнение равновесия для участка 1 по рисунку 7

Σ Fx = F1 – N1 = 0                                        (6)

где F1 - проекция внешней силы F1 на ось Х, кН;

N1 – проекция продольной силы, возникающей в сечении 1-1, кН.

Из уравнения (6) найдем продольную силу N1, кН, по формуле

N1  =  F1 = 5 кН

Рисунок 7

Составим уравнение равновесия для участка 2 по рисунку 7

Σ Fx = F1 – F2 -  N2 = 0                                        (7)

где F1 – см. формулу 6;

F2 - проекция внешней силы F2 на ось Х, кН;

N1 – проекция продольной силы, возникающей в сечении 2-2, кН.

Из уравнения (7) найдем продольную силу N2, кН, по формуле

N2  =  F1 – F2 = 5 – 4 = 1 кН

Составим уравнение равновесия для участка 3 по рисунку 7

Σ Fx = F1 – F2 -  N3 = 0                                        (8)

где F1 – см. формулу (6);

F2 – см. формулу (7);

N3 – проекция продольной силы, возникающей в сечении 3-3, кН.

Из уравнения (8) найдем продольную силу N3, кН, по формуле

N3  =  F1 – F2 = 5 – 4 = 1 кН

Составим уравнение равновесия для участка 4 по рисунку 7

Σ Fx = F1 – F2 – F3 -  N4 = 0                                        (9)

где F1 – см. формулу (6);

F2 – см. формулу (7);

F2 - проекция внешней силы F3 на ось Х, кН;

N4 – проекция продольной силы, возникающей в сечении 4-4, кН.

Из уравнения (9) найдем продольную силу N3, кН, по формуле

N3  =  F1 – F2 – F3 = 5 – 4 – 8 = -7 кН

3 По полученным значениям строим эпюру продольных сил N (рисунок 8)

Рисунок 8

4 Определим нормальное напряжение σ, МПа, в поперечных сечениях каждого из участков по формуле

(10)

где  N – продольная сила, возникающая в сечении, Н;

А – площадь поперечного сечения, мм2.

Определим нормальное напряжение σ1, МПа, в сечении1-1. Примем N1 = 5 103 Н, А1 = 100 мм2. Подставим данные значения в формулу (10), получим

σ1 = 5  103/100 = 50 МПа

Определим нормальное напряжение σ2, МПа, в сечении 2-2. Примем N2 = = 1 103 Н, А1 = 100 мм2. Подставим данные значения в формулу (10), получим

σ 2 = 1 103/100 = 10 МПа

Определим нормальное напряжение σ3, МПа, в сечении 3-3. Примем N3 = = 1 103 Н, А2 = 150 мм2. Подставим данные значения в формулу (10), получим

σ 3 = 1 103/150 = 6.67 МПа

Определим нормальное напряжение σ4, МПа, в сечении 4-4. Примем N4 = = -7 103 Н, А2 = 150 мм2. Подставим данные значения в формулу (10), получим

σ 4 = -7 103/150 = -46.7 МПа

5 По полученным значениям строим эпюру нормальных напряжений σ (рисунок 8).

6 Определим абсолютное удлинение бруса , мм, по формуле

= 1 + 2 + 3 + 4,                                       (11)

где 1 – удлинение стержня на участке 1, мм;

2 - удлинение стержня на участке 2, мм;

3 - удлинение стержня на участке 3, мм;

4 - удлинение стержня на участке 4, мм.

Определим удлинение стержня на каждом отдельно взятом участке n, мм, по формуле

n = ,                                         (12)

где N –см. формулу 10;

n – длина участка n, мм;

Е – модуль упругости, МПа;

А - см. формулу 10.

Примем N1 = 5·103 Н, 1 = 1·103 мм, Е = 2·105 МПа, А1 = 100 мм2. Подставим данные значения в формулу (12), получим

1  =  = 0.25 мм

Примем N2 = 5·103 Н, 2 = 1·103 мм, Е = 2·105 МПа, А1 = 100 мм2. Подставим данные значения в формулу (12), получим

2 = 0.15 мм

Примем N3 = 1·103 Н, 3 = 3·103 мм, Е = 2·105 МПа, А2 = 150 мм2. Подставим данные значения в формулу (12), получим

3 = 0.1 мм

Примем N4 = -7·103 Н, 4 = 4·103 мм, Е = 2·105 МПа, А2 = 150 мм2.

Подставим данные значения в формулу (12), получим

4 = - 0.93 мм

Определим абсолютное удлинение всего бруса , мм, по формуле (11)

= 0.25 + 0.15 + 0.1 – 0.93 = - 0.43 мм

Так как  имеет отрицательное значение, брус испытывает сжатие.

Задача 3 Определить опорные реакции балки на двух опорах по рисунку 9.

Рисунок 9

Решение задачи

1 Заменим равномерно распределенную нагрузку ее равнодействующей. Определим значение равнодействующей G, кН, по формуле

G = q,                                                        (13)

где q – интенсивность равномерно распределенной нагрузки, кН/м;

- длина участка, на котором действует нагрузка, м.

Примем q = 2 кН/м, Подставим данные значения в формулу (13), получим

G = 25 = 10 кН.

2 Обозначим опоры буквами А и В.

3 Заменим действия опор опорными реакциями HA, RA, RB   по рисунку 10.

Рисунок 10

4 По рисунку 10 составляем три уравнения равновесия

Σ Fx = НА = 0,                                               (14)

где НА – горизонтальная реакция опоры А,

Σ mA = Ga/2 + m + F(a + b) – RB(a + b + c) = 0,                         (15)

где G – равнодействующая равномерно распределенной нагрузки, кН;

а/2 – расстояние от точки приложения силы G до опоры А, м;

m – сосредоточенный момент, приложенный к балке, кНм;

F – сосредоточенная сила, действующая на балку, кН;

(a + b) – расстояние от точки приложения силы F до опоры А, м;

RB – опорная реакция опоры В, кН;

(a + b + c) – расстояние от реакции RB до опоры А, м,

Σ mВ = - F c + m - Ga/2 + b + c) + RA(a + b + c) = 0,                        (16)

где F – см. формулу 15;

с - расстояние от точки приложения силы F до опоры В, м;

m - см. формулу 15;

a/2 + b + c) - расстояние от точки приложения силы G до опоры В, м;

G - см. формулу 15;

RА – опорная реакция опоры А, кН;

(a + b + c) - расстояние от реакции RА до опоры В, м.

5 Решим уравнения и определим опорные реакции.

Из уравнения (14) определим величину опорной реакции НА, кН

НА = 0

Величину опорной реакции RB, кН, получим из уравнения (15)

RB =  ,

подставив значения согласно рисунку 10, получим

RB =   = 22.7 кН.

Величину опорной реакции RА, кН, получим из уравнения (16)

RА =  ,

подставив значения согласно рисунку 10, получим

RА =  = 17.3 кН

6 Выполним проверку. Для этого составим уравнения равновесия по рисунку 10

Σ Fy = RА – G – F + RB = 0,                                      (17)

где RА - см. формулу 16;

G - см. формулу 13;

F	- см. формулу 15;

RB - см. формулу 15.

Примем RА = 17.3 кН, G = 10 кН, F = 30 кН, RB = 22.7 кН. Подставив данные значения в уравнение (17), получим

Σ Fy = 17.3 – 10 – 30 + 22.7 = 0

Так как условие (17) выполняется, опорные реакции найдены верно.

Ответ: НА = 0, RА = 17.3 кН, RB = 22.7 кН.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

| № п/п | Наименование | Источник |
| --- | --- | --- |
| Основная литература |
|  | Вереина Л.И. Техническая механика: учебник для студ.учреждений сред.проф.образования / Л.И.Вереина.-10-е изд.-М.: Академия, 2015.-224с. |  |
| К | Сафонова Г.Г Техническая механика: учебник / Г.Г. Сафонова.-М.: ИНФРА-М, 2017.-320с. |  |
| Дополнительная литература |
| 6. | Олофинская В.П. Техническая механика. Курс лекций: учебное пособие.- М.: ФОРУМ, 2010.- 349 с | Библиотека колледжа |
|  | Олофинская В.П. Техническая механика. Сборник тестовых заданий: учеб.пособие для студентов учреж. сред.проф. образования / В.П. Олофинская.-М.: ФОРУМ, ИНФРА-М, 2002.-132с. | Библиотека колледжа |
| 8. | Сетков В.И. Техническая механика для строительных специальностей: учебное для студентов учреждений сред.проф. оброазования / В.И. Сетков.-М.: Академия, 2010.-384с. |  |
|  | Сетков В.И. Сборник задач по технической механике: учеб. пособие для сред. проф. Образования / В.И. Сетков. — М.: Издательский центр «Академия», 2003.-224 с. | Библиотека колледжа |

ПРИЛОЖЕНИЕ А

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

КГБПОУ «КАНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Специальность: Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Дисциплина: Техническая механика

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

КР.00479926.08.02.01.20

Руководитель

____________________ И.О. Фамилия

(оценка, подпись)

____________________

(дата проверки)

Выполнил студент гр. 12-27сз

____________________ И.О. Фамилия

(подпись)

____________________

(дата выполнения)