МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

КГБПОУ «КАНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Специальность: Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Дисциплина: Основы геодезии

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

МУ.00479926.08.02.01.20

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Контрольная работа по дисциплине Основы геодезии для студентов заочного отделения специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений выполняется после самостоятельного изучения дисциплины по учебникам для студентов строительных техникумов и колледжей.

Контрольная работа состоит из теоретического вопроса и задачи «Картограммы земляных работ».

Вариант задания на контрольную работу выдается на установочных занятиях или определяется по списку в учебном журнале группы.

1 ЗАДАНИЕ НА КОНТРОЛЬНУЮ РАБОТУ ПО ВАРИАНТАМ

Вариант 1

1 Ориентирование линий. Азимуты. Румбы. Дирекционные углы.

2 Задача.

Вариант 2

1 Прибор для измерения углов. Теодолит. Геометрическая схема теодолита.

2 Задача.

Вариант 3

1 Нивелирование. Способы геометрического нивелирования

2 Задача.

Вариант 4

1 Схема основных осей теодолита. Поверки теодолита Т-30.

2 Задача.

Вариант 5

1 Прямая и обратная геодезические задачи. Координаты точек. Приращения координат.

2 Задача.

Вариант 6

1 Нивелиры. Устройство уровенного нивелира Н-3 (НВ-1). Нивелирные рейки.

2 Задача.

Вариант 7

1 Поверки уровенных нивелиров (Н-3, НВ-1)

2 Задача.

Вариант 8

1 Вынесение на местности  точки способом угловых координат.

2 Задача.

Вариант 9

1 Вынесение на местности точки методом прямоугольных координат.

2 Задача.

Вариант 10

1 Построение на местности линии с заданным уклоном (положительным и отрицательным).

2 Задача.

Вариант 11

1 Передача отметки условного репера на монтажный горизонт.

2 Задача.

Вариант 12

1 Вынесение оси на монтажный горизонт без обноски и створного знака.

2 Задача.

Вариант 13

1 Выверка вертикальности ряда колонн.

2 Задача.

Вариант 14

1 Исполнительная документация при выполнении строительно-монтажных работ.

2 Задача.

Вариант 15

1 Геодезический контроль при монтаже стеновых панелей.

2 Задача.

Вариант 16

1 Выверка колонн в плане (совмещение осей колонны и фундамента) и по высоте.

2 Задача.

Вариант 17

1 Оси здания. Обноска, её виды, назначение.

2 Задача.

Вариант 18

1 Геодезические работы и контроль при устройстве свайного фундамента.

2 Задача.

Вариант 19

1 Геодезический контроль при монтаже ленточного фундамента.

2 Задача.

Вариант 20

1 Определение высоты здания с помощью теодолита.

2 Задача.

Вариант 21

1 Определение труднодоступного расстояния.

2 Задача.

Вариант 22

1 Нивелирование поверхности строительной площадки.

2 Задача.

Вариант 23

1 Геодезические работы и контроль при устройстве фундамента под колонну.

2 Задача.

Вариант 24

1 Простое и сложное нивелирование. Определение превышений.

2 Задача.

Вариант 25

1 Геометрическое нивелирование линейных сооружений.

2 Задача.

2 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО КАРТОГРАММЕ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ (ПО ЗАДАЧЕ)

2.1 Исходные данные

По данным схемы нивелирования поверхности необходимо составить картограмму земляных масс, произвести подсчёт объемов земляных работ.

На рисунке 1 даны отсчёты по чёрным сторонам реек, установленных в вершинах квадратов со сторонами 20м.

Для высотного определения планируемой поверхности используется  строительный репер, расположенный вблизи площадки. Абсолютная отметка репера определяется в зависимости от варианта по таблице 1. Вариант студента назначается преподавателем на установочных занятиях или принимается по списку в журнале

Таблица 1 – Отметки реперов

| Номер варианта | Абсолютная отметка репера, м |  | Номер варианта | Абсолютная отметка репера, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 85,450 |  | 16 | 140,100 |
| 2 | 94,730 |  | 17 | 144,710 |
| 3 | 98,100 |  | 18 | 145,050 |
| 4 | 105,740 |  | 19 | 148,250 |
| 5 | 110,200 |  | 20 | 150,150 |
| 6 | 113,800 |  | 21 | 163,620 |
| 7 | 115,120 |  | 22 | 165,280 |
| 8 | 118,150 |  | 23 | 184,850 |
| 9 | 120,000 |  | 24 | 195,950 |
| 10 | 125,100 |  | 25 | 200,290 |
| 11 | 128,400 |  | 26 | 205,500 |
| 12 | 130,520 |  | 27 | 215,430 |
| 13 | 133,300 |  | 28 | 225,980 |
| 14 | 135,910 |  | 29 | 230,010 |
| 15 | 138,820 |  | 30 | 235,350 |

Отсчёт по рейке на репере принять а = 0750.

| 1577 5 | 1631 6 | 1819 1926 7 8 |
| --- | --- | --- |
| 1438 9 | 1513 10 | 1762 1823 11 12 |

1                                    2                                       3                               4

1406                              1626                              2013                        1813

Рп  а = 0750

Рисунок 1 - Схема нивелирования площадки

2.2 Порядок расчёта картограммы земляных работ

2.2.1 Вычисляем горизонт инструмента Н{) м, по формуле

Нi = Нрп + а ,                                  (1)

где Нрп - абсолютная отметка репера по варианту, м;

а - отсчёт по рейке на репере, мм.

Примем Нрп = 253,427 м, а = 0,750, подставим значение в формулу (1)

Hi = 253,427 + 0,750 = 254,177 м

2.2.2 Определяем абсолютные отметки вершин квадратов Н, м, по формуле

Н = Hi – в,                             (2)

где Нi - см. формулу 1;

в - отсчёт по рейке в данной вершине, мм.

Подставляя значения в формулу (2) вычисляем отметки всех вершин квадратов

Н1 = 254,177 - 1,577 = 252,600 м

Н2 = 254,177 - 1,631 = 252, 546 м

Н3 = 254,177- 1,819 = 252,358 м и т.д.

2.2.3  Рассчитываем проектную отметку Нпр, м, планировки грунта по формуле

Нпр= 	 (3)

где H1, Н2, Н3 ... Н12 - абсолютные отметки вершины квадратов, м;

n - число квадратов на площадке.

Подставляя значения в формулу (3) получим

Нпр = 252,489 м = 252,49 м

2.2.4 На миллиметровке вычерчиваем площадку в масштабе 1:500, и у каждой вершины квадрата подписываем проектную отметку - красной пастой, а под ней абсолютную отметку вершины - чёрной пастой в соответствии с рисунком 2.

2.2.5 Вычисляем рабочие отметки h, м, вершин квадратов по формуле

h = Нпр - Н,                                       (4)

где Нпр - см. формулу 3;

Н - абсолютная отметка вершины квадрата, м.

Учитывая, что на рисунке 2 - Картограмме земляных работ, эти значения записаны у каждой вершины, то вычисления производим прямо на картограмме (рисунок 2).

Рабочие отметки могут иметь знаки «плюс» и «минус» в соответствии с рисунком 2,3.

| 252,49 | 252,49 | 252,49 252,49 |
| --- | --- | --- |
| 1в 252,49 | 2 в 2н 252,49 | 3н 252,49 252,49 |
| 4в 252,49 | 5в 5н 252,49 | 6н 252,49 252,49 |

Рисунок 2 – Картограмма земляных работ

Рисунок 3 - Знаки рабочих отметок

2.2.6 На сторонах квадратов с разными по знаку рабочими отметками находятся точки «нулевых» работ, т.е. точки перехода от выемки к насыпи. Расстояние до этой точки Х, м, определяется по формуле

Х = d ,                                               (5)

где а – рабочая отметка точки предыдущей, м;

в – рабочая отметка точки последующей, м;

d – сторона квадрата, м.

Подставляя в формулу (5) нужные значения, мы определим расстояния до точек нулевых работ по сторонам 2-3; 6-7; 10-11.

2.2.7 Полученные расстояния отложим в масштабе по соответствующим сторонам.

Точки соединим, получится линия нулевых работ, разделяющая выемку и насыпь, рисунок 2. Условные обозначения принять по рисунку 4

Рисунок 4

2.2.8 На картограмме обозначим шесть фигур 1в, 2в, 2н, 3н и т.д. (рисунок 2) на площади которых выполняется выемка или насыпь при производстве земляных работ.

Необходимо выполнить расчёт площади каждой фигуры, при этом фигуры 1в, 3н, 4в и 6н являются квадратами и их площадь S, м2, будет определяться по формуле

S = а2,                                    (6)

где а – сторона квадрата, м.

Принимаем а = 20 м, подставляем значения в формулу (6)

S = 202 = 400 м2

Фигуры 2в, 2н, 5в, 5н представляют собой трапецию, площадь которой S, м2, определяется по формуле

где а и в – основания трапеции, м;

h – высота трапеции, м.

Подставим соответствующие значения в формулу (7), получим

S2в = [(6,3 + 14,4)/2]*20 = 207,00 м2

S2н = 400 – 207,00 = 193,00 м2

Также определим площади 5в и 5н.

2.2.9 Вычисляем среднюю рабочую отметку каждой фигуры используя правило:

Средняя рабочая отметка фигуры равна сумме рабочих отметок вершин фигуры, деленной на число углов фигуры.

Используя правило, запишем расчет для средних рабочих отметок некоторых фигур

-0,11-0,06-0,25-0,17

h1вcp =              4            = -0,15 м

-0,06-0,17

h2Bcp =     4       = - 0,06 м

0,13 + 0,17

h2нcp =         4       = -0,05 м и т.д.

2.2.10 Определяем объем земляных работ V, м3, для каждой фигуры по формуле

V = S*hсp,	(8)

где S - см. формулу 6;

hcp - средняя рабочая отметка фигуры, м.

Для упрощения расчёта объемов земляных работ производится в табличной форме (таблица 2). Выемку и насыпь определять в соответствии с рисунком 2.

Таблица 2 - Объемы земляных работ

| Номер фигуры | Площадь фигуры, м | Средняя рабочая отметка, м | Объем земляных работ, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | выемка | насыпь |
| 1 2в 2н 3 4 5в 5н 6 | 400 207 193 400 400 176 224 400 | - 0,15 - 0,06 0,05 0,14 - 0,20 - 0,06 0,09 0,16 | 60 12,40 - - 80 10,60 - - | _ - 9,70 56 - - 20,16 64 |
| Итого |  |  | 163,00 | 149,86 |

Для проверки правильности расчёта картограммы земляных работ производится контроль по формуле

VB - VH < 0,05 (VB + Vн),                   (9)

где V в - общий объем земляных работ по выемке, м ;

V н - общий объем земляных работ по насыпи, м .

Подставив значения в формулу (9), получаем

163 - 149,86 < 0,05 (163 + 145,86)    13,14 < 15,64

Неравенство соблюдается, следовательно разность между выемкой и насыпью не превышает 5 % от суммы общего объема земляных работ, т.е. суммы выемки и насыпи.

Расчет баланса земляных работ выполнен правильно.

2.3  Оформление Картограммы земляных работ

Оформление Картограммы земляных работ производится на миллиметровой бумаге формата А-4 черной пастой, чертежным шрифтом. Проектные отметки проставляются красной пастой, абсолютные отметки земли - черной пастой, рабочие отметки – синей пастой

# Text boxes

5

3

2

11

10

9

12

4

1

8

7

6

h

h

Нпр

Нобс

Выемка

Насыпь

+

-